ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР DFC

B8729R

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО !

Прочитайте все инструкции перед тем, как использовать тренажер.

Сохраните инструкцию на будущее. Технические характеристики данного продукта могут незначительно отличаться от иллюстраций и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖДНОСТИ

Обратите внимание на следующие меры предосторожности до начала использования тренажера:

- Проверьте все винты, гайки и другие соединения, прежде чем использовать машину в первый раз и убедитесь, что тренажер находится в безопасном состоянии.

- Установите тренажер в сухом месте, оградив его от доступа излишней влажности и воды.

- Установите под тренажер подходящую основу (например, резиновый коврик, деревянную плиту и т.д.) в области сборки, чтобы избежать грязи и т.д.

- Перед началом тренировки рекомендуется убрать все предметы в радиусе двух метров от тренажера.

- Не используйте агрессивные чистящие средства. Используйте только специализированные инструменты для того, чтобы самостоятельно собрать машину или отремонтировать какую-либо деталь машины. Необходимо удалять капли пота с машины сразу по окончании тренировки.

- Неправильные или чрезмерные нагрузки могут негативно повлиять на ваше здоровье. Проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок. Он поможет определить максимальное значение (Пульс (Вт); продолжительность тренировок и т.д.), при которых вы можете самостоятельно тренироваться и получать точные данные во время тренировки. Данная машина не подходит для терапевтических целей.

- Используйте машину только в том случае, если она работает корректно. Используйте только оригинальные запасные части для необходимого ремонта.

- Данная машина может служить только для тренировки одного человека единовременно.

- Надевайте тренировочную одежду и обувь, которые подходят для оздоровительной тренировки на тренажере.

- Если у вас появилось чувство головокружения, тошнота и другие болезненные симптомы, пожалуйста, прекратите тренировку и немедленно обратитесь к врачу.

- Дети и инвалиды могут использовать машину только в присутствии взрослого человека, способного оказать помощь и дать совет.

- Мощность машины увеличивается с ростом скорости, и наоборот. Машина оснащена специальной регулировочной ручкой, которая может регулировать сопротивление. Уменьшите сопротивление, повернув ручку к уровню 1 и увеличьте сопротивление, повернув ручку к уровню 8.

- Проконсультируйтесь с врачом перед началом использования тренажера. Это особенно важно для тех, кому за 35 или имеются проблемы со здоровьем. Прочитайте все инструкции перед использованием любого спортивного оборудования.

- Максимальный вес пользователя: 120кг

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

| No. | Наименование | Кол-во | No. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 1 | 28 | Кожух поручня | 1 |
| 2 | Передний стабилизатор | 1 | 29 | Втулка | 1 |
| 3 | Задний стабилизатор | 1 | 30 | Плоская шайба D13xd8x1.5 | 1 |
| 4 | Болт M8×72 | 2 | 31 | Поручень | 1 |
| 5 | Дуговая шайба d8.5×Φ20×R30 | 8 | 32 | Накладка поручня | 2 |
| 6 | Пружинная шайба D8 | 10 | 33 | Заглушка поручня 1 | 2 |
| 7 | Передняя накладка | 1 | 34 | Винт | 4 |
| 8 | Заглушки переднего стабилизатора | 2 | 35 | Консоль | 1 |
| 9 | Винт ST3×10 | 4 | 36 | Провод пульсометра | 2 |
| 10 | Регулировочная ножка | 1 | 37 | Винт M8×12 | 4 |
| 11 | Шестигранная гайка M10 | 1 | 38 | Плоская шайба D19x d8x1.5 | 8 |
| 12 | Заглушки заднего стабилизатора | 2 | 39 | Прямоугольная заглушка | 2 |
| 13 | Винт M8×75xL20 | 2 | 40 | Заглушка поручня 2 | 2 |
| 14 | Ручка подъема | 1 | 41 | Накладка поручня | 2 |
| 15L/R | Шатун | 1пара | 42 | Опора сиденья | 1 |
| 16L/R | Педаль | 1 пара | 43 | Плоская шайба D12x d6x1 | 4 |
| 17 | Провод датчика | 1 | 44 | Винт M6×40 | 4 |
| 18 | Трос нагрузки | 1 | 45 | Крышка | 1 |
| 19 | Соединительный провод 1 | 2 | 46 | Винт ST4.2×18 | 1 |
| 20 | Верхний провод датчика | 1 | 47 | Спинка | 1 |
| 21 | Соединительный провод 2 | 2 | 48 | Сиденье | 1 |
| 22 | Стойка поручня | 1 | 49 | Кронштейн | 1 |
| 23 | Винт M8×15 | 8 | 50 | Кулачковый вал | 1 |
| 24 | Винт M5×55 | 1 | 51 | Шестигранная гайка M6x10 | 2 |
| 25 | Дуговая шайба D5 | 1 | 52 | Ручка | 1 |
| 26 | Регулировка натяжения | 1 | 53 | Винт M8×90 | 2 |
| 27 | Ручка | .1 | 54 | Дуговая шайба d8×Φ25×R39×2 | 2 |

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 1:

A: Прикрепите передний стабилизатор (2) к основной раме (1) с помощью болтов (4), дуговых шайб (5) и пружинных шайб (6).

B: Прикрепите ручку для подъема (14) к заднему стабилизатору (3) с помощью винтов (13), дуговых шайб (5) и пружинных шайб (5).

C: Прикрепите задний стабилизатор (3) к основной раме (1) с помощью винтов (13), дуговых шайб (5) и пружинных шайб (5).

ШАГ 2:

Примите во внимание: прикрепите педаль (16L) против часовой стрелке, а педаль (16R) по часовой стрелке, как показано на рисунке. Убедитесь, что педали (16L/R) надежно закреплены во время движения, иначе педали могут быть повреждены.

ШАГ 3：

A: Наденьте переднюю накладку (7) на стойку поручня (22). Соедините провод 1(19) с проводом 2（21, а провод датчика (17) с верхним проводом датчика (20), затем соедините трос натяжения (18) с регулировкой (26) , как показано на рисунке A.

B: Прикрепите пору поручня (22) к основной раме (1) винтами (23), пружинными шайбами (6) и дуговыми шайбами (5), затем опустите переднюю накладку (7). Прикрепите регулировку натяжения (26) к опоре поручня (22) винтом (24) и дуговой шайбой (25).

ШАГ 4:

Прикрепите поручень (31) к стойке (22) с помощью ручки (27), кожуха (28), втулки (29) и плоской шайбы(30), затем хорошо закрепите кожух поручня (28).

ШАГ 5：

Соедините провод 2 (21), верхний провод датчика (20) с проводами консоли (35), затем прикрепите консоль (35) к кронштейну компьютера на стойке поручня (22) с помощью винтов (34) .

ШАГ 6:

A: Прикрепите ручку (52) к кулачковому валу (50) шестигранной гайкой (51).

B: Соедините провод пульсометра (36) с проводом 1 (19), затем прикрепите опору сиденья (42) к кронштейну (49) винтами (37) и плоскими шайбами (38).

ШАГ 7：

A: Прикрепите сиденье (48) к соединительной пластина на опоре сиденья (42) винтами (23) и плоскими шайбами (38).

B: Прикрепите спинку (47) к опоре сиденья (42) винтами (44) и плоскими шайбами (43), затем прикрепите крышку (45) к опоре сиденья (42) винтами (46).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРА

N0:SMS_206

Необходимо ознакомиться перед использованием

- Данные пользователя:

Вам необходимо ввести персональные данные перед началом тренировки. Нажмите кнопку BODY FAT, чтобы ввести пол, возраст, рост и вес; компьютер сможет сохранять данные до тех пор, пока вы не вынете батарейки.

Режим «часы»:

  - Компьютер перейдет в режим часов при отсутствии входного сигнала или, если не нажимать кнопки в течение 4 минут. Вы можете нажать клавишу ENTER для переключения между часами и температуры в режиме часов или нажмите любую другую клавишу, чтобы выйти из режима часов.

  - Зажмите кнопку ETNER на 2 секунды, чтобы перезагрузить экран, вы можете отрегулировать время, нажимая UP или DOWN, используйте кнопку ENTER, чтобы выбрать следующие регулировки. Если не зафиксировать время, оно автоматически сбрасывается через 30 секунд.

Функции и характеристики:

- CLOCK/ ЧАСЫ: отображает текущее время в часах и минутах.

- TEMPERATURE/ ТЕМПЕРАТУРА: отображает текущую температуру.

- TIME/ ВРЕМЯ: Показывает время тренировки в минутах и секундах. Ваш компьютер автоматически будет считать от 0:00 до 99:59 с интервалом в одну секунду. Вы так же можете запрограммировать обратный отсчет, используя кнопки UP и DOWN от 0:00 до 99:00. Если вы будете продолжать тренировку после того, как время достигнет 0:00, компьютер начнет подавать звуковой сигнал, и сбросит данные к исходным параметрам времени.

- SPEED/ СКОРОСТЬ: Отображает значение скорости тренировки в км / миль в час.

- DISTANCE/ РАССТОЯНИЕ: Отображает общее пройденное расстояние во время каждой тренировки до максимального значения - 999.9 KM / Миль.

- CALORIES/ КАЛОРИИ: Ваш компьютер будет оценивать суммарное количество сожженных калорий в любой момент времени во время тренировки.

- AGE/ ВОЗРАСТ: Ваш компьютер программируется в диапазоне от 10 до 99 лет. Если вы не установили возраст, будет установлено значение по умолчанию - 35 лет.

- PULSE/ ПУЛЬС: Ваш компьютер отображает частоту пульса в ударах в минуту во время тренировки.

- RPM/ОБ/МИН: Ваша частота вращения педалей.

- SCAN/ СКАНИРОВАНИЕ: В качестве начала, экран будет автоматически сканировать Time, Distance, Calorie, Rpm, Pulse, Speed, каждая функция будет светиться на основном экране в течение 6 секунд.

- PULSE RECOVERY/ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПУЛЬСА: На стадии START, оставьте руки на пульсометре или наденьте нагрудный пульсометр, затем нажмите кнопку "PULSE RECOVERY", все функциональные дисплеи остановятся, кроме " TIME /ВРЕМЯ". Время начнет отсчет с 01:00 - 00:59 - - до 00:00. Как только будет достигнуто 00:00, компьютер покажет ЧСС и статус восстановления от F1.0 до F6.0.

1.0   ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

1.0＜F＜2.0  ОТЛИЧНО

2.0≦F≦2.9  ХОРОШО

3.0≦F≦3.9 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

4.0≦F≦5.9 НИЖЕ СРЕДНЕГО

6.0    ПЛОХО

Замечание: если нет входного сигнала, то компьютер покажет символ “P” в окошке  PULSE. Если компьютер показывает “Err” в окне сообщений, держите ваши руки на пластинах пульсометра после теста, необходимо нажать кнопку ENTER, а затем нажмите кнопку RECOVERY.

Функции кнопок:

На компьютере всего 6 кнопок, выполняющих следующие функции:

- UP/ ВВЕРХ: В режиме настройки нажмите кнопку, чтобы увеличить значение времени, расстояния, калорий, возраста, веса, роста и т.д., и выбрать пол. В режиме часов вы можете настроить часы и будильник с помощью этой кнопки.

- DOWN / ВНИЗ: В режиме настройки нажмите кнопку, чтобы увеличить значение времени, расстояния, калорий, возраста, веса, роста и т.д., и выбрать пол. В режиме часов вы можете настроить часы и будильник с помощью этой кнопки.

- ENTER/RESET ВВОД/ПЕРЕЗАГРУЗКА:

a. нажмите кнопку чтобы подтвердить введенные данные.

b. в режиме покоя удерживайте эту кнопку более 3 секунд, чтобы перезапустить компьютер.

- BODY FAT ЖИРОАНАЛИЗ: нажмите кнопку и введите ваши персональные данные перед измерением соотношения жира в организме.

- MEASURE/ ИЗМЕРЕНИЕ: Нажмите кнопку, чтобы получить ваше соотношение жира в организме, индекс массы тела (ИМТ) и базовый индекс метаболизма (БИМ).

  - FAT /Жировой %: Укажет ваше процентное содержание жира в теле после измерения.

  - BMI /ИМТ: является мерой жира в организме относительно роста и веса, применимо к взрослым мужчинам и женщинам.

  - BMR /БИМ: показывает количество калорий, которое ваше тело должно сжигать. Без  учета какой-либо деятельности, просто энергия, необходимая для поддержания сердечного ритма, дыхания и нормальной температуры тела. Он измеряется в состоянии покоя, не во сне, при комнатной температуре.

Примечание: Нажмите клавишу ИЗМЕРЕНИЕ (MEASURE), положите обе руки на пластины, примерно через 10 секунд появятся результаты теста; если вы неверно держите пластину, то на экране будет отображаться "Err". Далее, нажав на одну из трех кнопок ENTER /ВВОД, UP/ ВВЕРХ, DOWN /ВНИЗ - будут выведены результаты испытаний.

- PULSE RECOVERY/ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПУЛЬСА: нажмите эту кнопку и активируйте функцию восстановления.

БАТАРЕЙКИ: Если данные неправильно отображаются на мониторе, замените батарейки.

РАЗМИНКА И ФАЗА ОХЛАЖДЕНИЯ

Успешная программа тренировок состоит из разминки, аэробной нагрузки и охлаждения. Делайте всю программу хотя бы два или (предпочтительнее) три раза в неделю, отдыхая в остальные дни между тренировками. После нескольких месяцев, вы можете увеличить количество тренировок до четырех или пяти раз в неделю.

РАЗМИНКА

Цель разминки состоит в том, чтобы подготовить тело к тренировке и свести к минимуму травмоопасность. Разминка от двух до пяти минут необходима перед укрепляющими тренировками или аэробными упражнениями. Следует выполнить упражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений и прогревают мышцы. Разминка может включать в себя быструю ходьбу, бег трусцой, прыжки через скакалку и бег на месте.

СТРЕЙЧИНГ

Сделать растяжку в то время, как ваши мышцы разогреты после надлежащей разминки, очень важно. Мышцы растянуть легче в это время из-за их повышенной температуры, что значительно снижает риск получения травмы. Каждое упражнение следует делать в течение 15-30 сек. НЕ ТОРОПИТЕСЬ.

Не забывайте проконсультироваться с вашим врачом перед началом любой программы упражнений

ФАЗА ОХЛАЖДЕНИЯ

Целью охлаждения является вернуть тело к своему нормальному или близкому к нормальному сердечному ритму в конце каждой тренировки. Правильное охлаждение медленно снижает частоту сердечных сокращений и позволяет крови вернуться к сердцу.

# Text boxes

Растяжка внутренней поверхности бедра

Наклоны вперед

Растяжка подколенного сухожилия

Растяжка голеностопа

Наклоны в сторону